## ZADANIE NR 6

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia: mikroskop skaningowy – 1 sztuka

Producent: ....................................................

Nazwa handlowa/Typ urządzenia: .....................................................

Rok produkcji: 2010

| Lp. | Parametry wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową FE-SEM i detektorem SE |
|  | Mikroskop powinien być fabrycznie nowym urządzeniem, wyposażonym w działo elektronowe z emisją polową FE i detektor wtórnych elektronów SE. Powinien umożliwiać badanie różnorodnych materiałów w skali mikro- i nanometrycznej, bez konieczności napylania warstwy przewodzącej na badaną próbkę. | Tak |  |
| Parametry zamawianego mikroskopu nie gorsze niż podane niżej: |
|  | Działo elektronowe z zimną emisją polową FE (emiter Schotky’ego). |  |  |
|  | Detektor wtórnych elektronów SE (górny i dolny) z kompensacją szumów, pozwalający na uzyskanie następujących parametrów: - zdolność rozdzielcza 1 nm przy napięciu 15 kV w wysokiej próżni, gwarantowana w miejscu instalacji, - zdolność rozdzielcza 2 nm przy napięciu 1 kV w wysokiej próżni, gwarantowana w miejscu instalacji. | Tak |  |
|  | Regulacja napięcia działa elektronowego w zakresie od 500V do 30 kV, płynnie lub skokowo, o skoku nie większym niż 100 V. | Tak |  |
|  | Powiększenie w zakresie od 30 do 800 000 razy. | Tak |  |
|  | Średnica próbki, którą można umieścić w komorze - 150 mm. | Tak |  |
|  | System wytwarzania próżni z pompą turbomolekularną. | Tak |  |
|  | Sprzęt i oprogramowanie do rejestracji i zapisywania obrazów. | Tak |  |
|  | Możliwość uzyskania obrazu o rozmiarze przynajmniej 5120 x 3840 pikseli. | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu pliku obrazu w formacie BMP, TIFF i JPEG. | Tak |  |
|  | Cały system powinien być zabezpieczony na wypadek awarii zasilania elektrycznego, wody lub utraty próżni. | Tak |  |
| Wymagania dodatkowe |
|  | Okres gwarancji liczy się od uruchomienia przyrządu w pełnym zakresie tj. momentu, gdy pracuje on sprawnie i ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia z powodu awarii. | Tak |  |
|  | Wykonawca powinien zagwarantować dostępność części zamiennych i możliwość dokupienia dodatkowego wyposażenia przez okres co najmniej 10 lat. | Tak |  |
|  | Wszystkie elementy oferowanego systemu powinny posiadać certyfikaty zgodności CE być w pełni przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi w Polsce. | Tak |  |
|  | Dostawa powinna obejmować pełny zakres materiałów eksploatacyjnych w tym elementów koniecznych do eksploatacji. | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie dłuższy niż 14 dni. Informacji n/t kosztów materiałów eksploatacyjnych i obsługi serwisowej po okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty instalacji i uruchomienia | Tak |  |

Uwaga: Brak spełnienia chociażby jednego warunku granicznego spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………..

Data i podpis wykonawcy